## Slide 1: Brilho x Contraste
Brilho é o valor do pixel da imagem
Contraste é a diferença de brilho entre a área mais escura e a área mais clara da imagem

## Slide 2: Tipos de máscaras
Máscaras para detecção de bordas
0 | 1 | 0
1 | -4 | 1
0 | 1 | 0
1 | 1 | 1
1 | -8 | 1
1 | 1 | 1
0 | -1 | 0
-1 | 4 | -1
0 | -1 | 0
-1 | -1 | -1
-1 | 8 | -1
-1 | -1 | -1
Centro negativo: remove bordas exteriores
Centro positivo: remove bordas interiores

## Slide 4: Filtro da média
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1/9 *
1/49 *
1/25 *

## Slide 5: Filtro gaussiano
Serve para eliminar ruídos
Dar peso maior para os pixels próximos ao centro da máscara

## Slide 6: Tipos de Máscaras
Detectores de Bordas
-1 | -1 | -1
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
-1 | 0 | 1
-1 | 0 | 1
-1 | 0 | 1
Prewitt
A
B
>> Img = sqrt(A.^2+B.^2)

## Slide 7: Tipos de Máscaras
Detectores de Bordas
-1 | -2 | -1
0 | 0 | 0
1 | 2 | 1
-1 | 0 | 1
-2 | 0 | 2
-1 | 0 | 1
Sobel
A
B
>> Img = sqrt(A.^2+B.^2)

## Slide 8: Tipos de Máscaras
Detectores de Bordas
1 | 0
0 | -1
0 | 1
-1 | 0
Roberts
A
B
>> Img = sqrt(A.^2+B.^2)

## Slide 9: Aumentar a nitidez de uma imagem
Passo 1: Borrar a imagem original
Passo 2: Subtrair a imagem borrada da original
Passo 3: Adicionar a imagem gerada no passo 2 à imagem original
Passo 1: Detectar as bordas na imagem original
Passo 2: Somar as bordas na imagem original
Outro método..

## Slide 10: Histograma

## Slide 11
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | 2 | 2 | 3 | 3
6 | 9 | 8 | 2 | ... | 0
0 | 1 | 2 | 3 | .... | 255
Histograma da imagem acima

## Slide 12: Ajustes de brilho
Brilho
  Pode ser realizado através da soma/subtração pontual na intensidade dos pixels

## Slide 13: Histograma correspondente a quatro tipo básicos de imagens
Imagem escura
Imagem clara
Imagem de baixo contraste
Imagem de alto contraste

## Slide 14: Equalização de Histograma
Criar uma imagem com níveis de cinza igualmente distribuídos ao longo da escala de cinza.
Muitas vezes melhora a qualidade visual da imagem.

## Slide 15: Expansão de histograma

## Slide 16: Mais exemplos

## Slide 17: Exemplos

## Slide 18
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | 2 | 2 | 3 | 3
Nossa imagem

## Slide 19
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | 2 | 2 | 3 | 3
rk | nk |  | 
0 – 0 | 6 |  | 
1 – 0,33 | 9 |  | 
2 – 0,66 | 8 |  | 
3 - 1 | 2 |  | 
Total: 25
histograma

## Slide 20
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | 2 | 2 | 3 | 3
rk | nk |  | 
0 – 0 | 6 |  | 
1 – 0,33 | 9 |  | 
2 – 0,66 | 8 |  | 
3 - 1 | 2 |  | 
Total: 25
Normalizei os valores entre 0 e 1
A cor 255 seria 1
A cor 254 seria (254/255) = 0,99
A cor 250 seria (250/255) = 0,98
A cor 100 seria (100/255) = 0,39

## Slide 21
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | 2 | 2 | 3 | 3
rk | nk | p(rk) | 
0 – 0 | 6 | 6/25 = 0,24 | 
1 – 0,33 | 9 | 9/25 = 0,36 | 
2 – 0,66 | 8 | 8/25 = 0,32 | 
3 - 1 | 2 | 2/25 = 0,08 | 
Total: 25
Probabilidade de cada cor

## Slide 22
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | 2 | 2 | 3 | 3
rk | nk | p(rk) | cdf
0 – 0 | 6 | 6/25 = 0,24 | 0,24
1 – 0,33 | 9 | 9/25 = 0,36 | 0,6
2 – 0,66 | 8 | 8/25 = 0,32 | 0,92
3 - 1 | 2 | 2/25 = 0,08 | 1
Total: 25
Função de probabilidade acumulada
É o valor atual + valor anterior
0,36+0,24
0,32+0,6
0,08+0,92

## Slide 23
1 | 1 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 2 | 2 | 2
1 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | 3 | 3 | 3 | 3
3 | 3 | 3 | 3 | 3
rk | nk | p(rk) | cdf
0 – 0 | 6 | 6/25 = 0,24 | 0,24
1 – 0,33 | 9 | 9/25 = 0,36 | 0,6
2 – 0,66 | 8 | 8/25 = 0,32 | 0,92
3 - 1 | 2 | 2/25 = 0,08 | 1
Total: 25
1
2
3
3
Para cada um dos valores de CDF, vc vai procurar o valor da cor correspondente

## Slide 24
1 | 1 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 2 | 2 | 2
1 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | 3 | 3 | 3 | 3
3 | 3 | 3 | 3 | 3
Substitui pelos novos valores encontrados no slide anterior